## Slide 1: 关于补码
制作人：李英平

## Slide 2: 符号数的表示法
计算机中的符号数有三种表示方法，即原码、反码和补码。三种表示方法均有符号位和数值位两部分，符号位都是用0表示“正”，用1表示“负”，而数值位，三种表示方法各不相同。
在计算机系统中，数值一律用补码来表示和存储。

## Slide 3: 补码是什么
补码可以视作一种运算法则：
  正数的补码就是其本身
  负数的补码是在其原码的基础上, 符号位不变, 其余各位取反, 最后+1. (即在反码的基础上+1)
E.g.
    [+1] = [00000001]原 = [00000001]反
    [-1] = [10000001]原 = [11111110]反

## Slide 4: 补码的数学解释
在十进制中我们可以把n位二进制体系中的数a表示为：
求补码，意味着求：
而根据等比数列求和公式：
则
因为这里k0,k1,k2,k3……不是0就是1，所以1－k0,1-k1,1-k2的运算就是二进制下的取反

## Slide 5: 补码的特征
使用补码可以将符号位和其他位统一处理，同时，减法也可以按加法来处理，即如果是补码表示的数，不管是加减法都直接用加法运算即可实现。
两个用补码表示的数相加时，如果最高位（符号位）有进位，则进位被舍弃。

## Slide 6: 补码运算的好处
使符号位能与有效值部分一起参加运算，从而简化运算规则。从而可以简化运算器的结构，提高运算速度。
加法运算比减法运算更易于实现。使减法运算转换为加法运算，进一步简化计算机中运算器的线路设计。

## Slide 7: 补码总结
补码的出现，解决了三个问题，从而得到重视：
  数的表示
  数的运算
  自身逻辑意义的完整性

## Slide 8: 谢谢！
That’s all。